|  | Приложение к постановлению администрации Кировского сельского поселения от 24 апреля 2014г. №14 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельского поселения

на 2014-2023 годы

с перспективой до 2033 года»

с. Новогнездилово

| ОГЛАВЛЕНИЕ Паспорт программы………………………………………………………. 2. Общие сведения о поселении………………………………………….. 2.1. Демографическая ситуация………………………………………. 2.2. Гидрография………………………………………………………… 2.3. Поверхностные воды………………………………………………. 2.4. Экономическая база поселения………………………………….. 2.5. Жилищный фонд……………………………………………………. 2.6. Уровень жизни населения ………………………………………... 2.7. Транспортная инфраструктура…………………………………… 3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры………………………………………… 3.1. Водоснабжение……………………………………………………... 3.2. Водоотведение……………………………………………………… 3.3. Теплоснабжение……………………………………………………. 3.4. Газоснабжение……………………………………………………… 3.5. Электроснабжение…………………………………………………. 4. Охрана окружающей среды……………………………………………... 4.1. Состояние атмосферного воздуха………………………………. 4.2. Состояние водных ресурсов……………………………………… 4.3. Состояние почвенного покрова………………………………….. 4.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…........ 4.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры……. 5. Жилищное строительство……………………………………………….. 6. План развития сельского поселения на период действия генерального плана………………………………………………………. 6.1. Водоснабжение……………………………………………………... 6.2. Водоотведение (канализация)…………………………………… 6.3. Теплоснабжение……………………………………………………. 6.4. Газоснабжение……………………………………………………… 6.5. Электроснабжение…………………………………………………. 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы……………….. 8. Мониторинг реализации муниципальной программы………………. Приложение 1 Финансовые потребности для реализации муниципальной программы…………………………….... | 2 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 24 |
| --- | --- |

1. Паспорт программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

Кировского  сельского поселения на 2014-2023 годы с перспективой до 2033 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кировского сельского поселения Сосковского муниципального района Орловской области |
| --- | --- |
| Цели программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельского поселения в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного, сельскохозяйственного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения |
| Задачи программы | - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития сельского поселения; -создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -снижение потерь при эксплуатации систем энергосбережения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены. -критерии доступности для населения коммунальных услуг; -показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей; - удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год; - уровень газификации жилищного фонда; - удельный вес ветхого и аварийного жилья к общей площади жилищного фонда; - обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2014 –2033 годы. Муниципальная программа реализуется: 2014-2023 г.г. - 1-я очередь 2024-2033 г.г. – 2-я очередь 2033 г. – расчетный срок |
| Объемы требуемых капитальных вложений и источники финансирования программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт внебюджетных средств и средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Кировского сельского Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Объём требуемых капитальных вложений, необходимых для финансирования муниципальной программы составляет – 8466,3 тыс. рублей, в том числе: В 2014 году – 1164,3 тыс. рублей; В 2015 году – 1023,0 тыс. рублей; В 2016 году – 1001,0 тыс. рублей; В 2017 году – 1100,0 тыс. рублей; В 2018 году - 1290,0 тыс. рублей; В 2019-2033 годах – 1390,0 тыс. рублей; Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники. Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Кировского сельского поселения на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 20 %; - водоснабжению на 10 % . 2. Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 15 %; - водоснабжению до 30 % . 3. Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 4. Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 5. Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 7. Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в сельском поселении. |

# 2. Общие сведения о поселении

Кировское сельское поселение расположено в северной части Сосковского района, который, в свою очередь, расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон. Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха +4,6о. Среднегодовая относительная влажность 79%. Годовая сумма осадков составляет 516 мм и более.

Территория района представляет собой приподнятую равнину, изрезанную долинами рек, оврагами и балками. Наибольшая высота - 278 метров расположена в 150 метрах западнее развилки дорог Сосково-Рыжково, Сосково-Мыцкое. Это вторая по высоте отметка на территории Орловской области.

На территории поселения протекают р. Крома, р.Кремега,  и их притоки, имеются 4 пруда.

Кировское сельское поселение граничит:

на севере - с Сосковским , Рыжковским, и Мураевским  сельским поселением Сосковского района;

на востоке с Кутафинским  сельскими поселениями Кромского района;

на юге - с Лубянским сельским поселением Дмитровского района;

на западе –с Столбищенским сельским поселением Дмитровского района,

Площадь Кировского сельского поселения составляет 11470 га.

Экологическая обстановка на территории поселения в силу относительной удаленности от крупных промышленных комплексов достаточно благоприятна.

Территория сельского поселения приурочена к центральной части Среднерусской возвышенности, интенсивно расчлененная долинами рек, оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 147 м в долинах рек до 219 м на водоразделах. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках достигают 15-20% и более.

Местоположение сельского поселения в центре Русской равнины обусловливает умеренно-континентальный климат с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Территория поселения характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха.

Самый  теплый месяц обычно июль, самый холодный – январь.

Среднегодовая температура воздуха +4,60. Продолжительность безморозного периода составляет 140-160 дней.

Средняя температура января - минус 9,7°С. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом - 126. Средняя температура самого теплого месяца - июля - +18-19°С. За год выпадает умеренное количество осадков — в среднем от 730 до 590 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью больше, чем весной.

Местоположение поселения на Среднерусской возвышенности обусловливает поступление на её территорию довольно значительного количества солнечной ра- диации.

Территория поселения находится под воздействием воздушных потоков Атлантического океана, Европейско-Азиатского материка и Арктики. Господствуют континентальные воздушные массы умеренных широт. Воздушные массы, поступающие с океанов, приходят сюда в значительной степени изменёнными, так как при движении над континентом они теряет влагу, приобретая признаки, свойственные континентальному воздуху умеренных широт. На климат большое влияние оказывают воздушные арктические массы, поступающие с Северного Ледовитого океана. Они приносят на территорию поселения ясную солнечную погоду с сильными морозами. Летом со стороны Средиземного моря и южных районов страны иногда проникает тропический воздух, который вызывает заметное повышение температуры. Весной воздушные массы из Средней Азии приносят сухую тёплую погоду, а ветры юго-восточного направления часто носят характер суховеев.

Возвышенные и низменные территории отличаются друг от друга по температурному режиму и по количеству выпадающих осадков. Особенно заметно сказывается влияние рельефа на температурных условиях.

##### 2.1. Демографическая ситуация

На территории КИРОВСКОГО сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. зарегистрировано 729 человек. Население - его современная и прогнозируемая численность населения, половозрастной состав, квалификация и другие характеристики – является важнейшей исходной основой территориального планирования. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии КИРОВСКОГО сельского поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Состав населения на 01.01.2014 г.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Мужчины, чел. | Женщины, чел. | Из общей численности населения – дети 0-15 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Новогнездилово Новогнездилово НоНовогнездилово | 82 | 36 | 46 | 10 |
| Д. Бородинки | 9 | 5 | 4 |  |
| Д. Волчьи Ямы | 155 | 73 | 82 | 23 |
| Д.Городище Жихаревка | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Д.Гончаровка Звягинцево | 15 | 8 | 7 | 1 |
| Д..Дерюгино Кукуевка | 42 | 23 | 19 | 7 |
| Д.Игино | 25 | 11 | 14 | 3 |
| С.Кирово | 212 | 106 | 106 | 28 |
| П.Красная Новь рехово | 4 | 2 | 2 |  |
| п.Красная Ягода | 3 | 1 | 2 |  |
| Д.Лебяжье | 2 | 1 | 1 |  |
| С.Старогнездилово | 40 | 20 | 20 | 3 |
| П.Степь | 2 | 1 | 1 |  |
| Д.Толмачево | 129 | 63 | 66 | 12 |
| П.Чистое Поле |  |  |  |  |
| Итого: | 729 | 356 | 373 | 88 |

Основная часть населения проживает в с. Кирово, д.Волчьи Ямы, с.Новогнездилово. Соответственно на центральной усадьбе этого населенного пункта расположена вся инфраструктура: школа, детский сад, больница, сельский дом культуры, библиотека, почтовое отделения связи, учреждение профессионального образования и учреждение дополнительного образования, районные организации и учреждения, филиалы и представительства, торговые предприятия.

В Кировском сельском поселении, как и в целом по России четко прослеживается снижение доли населения младше трудоспособного возраста, увеличение доли трудоспособного возраста и достаточно стабильная доля населения старше трудоспособного возраста.

Превышение численности женщин над мужчинами является закономерностью, учитывая более высокую продолжительность жизни женщин. Вместе с тем в стране в целом, в Орловской и других областям ЦФО она растет в связи с более высоким ростом смертности среди мужчин.

Миграция имеет важное влияние на половозрастную структуру населения, т.к. половозрастной состав мигрантов сдвинут в сторону молодых возрастов и мужчин.

##### 2.2. Гидрография

Подземные воды

В гидрологическом отношении территория относится к юго-западному крылу Московского артезианского бассейна, где имеется ряд водоносных горизонтов и комплексов, связанных с четвертичными отложениями и коренными породами. В разрезе обводненной толще выделяются два гидрогеологических яруса, разделенных выдержанным водоупором, залегающим на контакте верхнего и среднего девона – нижнещигровскими и ястребовскими глинами мощностью до 40 – 60 метров.

Нижний гидрогеологический ярус образуют среднедевонские и более глубокие горизонты, которые находятся в зоне затрудненного водообмена. Они содержат солоноватые и соленые воды непригодные для водоснабжения, но представляющие интерес для бальнеологических целей.

Верхний ярус – зона свободного водообмена, содержит пресные гидрокарбонатные кальциевые  или натриевые воды. Мощность этого яруса до 200 метров.

К этой зоне приурочены водоносные горизонты и комплексы, связанные с четвертичными, нижнекаменноугольными отложениями, с которыми связаны безнапорные и напорные воды - пластового, пластово – трещинного и трещинно – карстового типов, а также воды спорадического распространения в нижнемеловых и верхнеюрских осадках.

Практическое значение для хозяйственно – питьевого централизованного водоснабжения населенных пунктов района имеют только водоносные комплексы, приуроченные к верхнедевонским отложениям Елецко – Верхнефаменским и Ливенско – Воронежским.

Прочие водоносные горизонты и комплексы этой зоны характеризуются либо низкой водообильностью, либо незначительным распространением, в связи с чем, они не представляют интереса для централизованного водоснабжения.

Водоносные комплексы верхнего девона разделены отложениями задонского горизонта мощностью 10 – 15 метров. Он представлен песками, глинистыми песками, глинами и условно принимается за водоупор.

Водообильность водоносного комплекса определяется степенью трещиноватости известняков. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,35 л/сек. до 1,3 – 5 л/сек. и более, дебиты от долей л/сек до 10 – 14 л/сек.

Ливенско – Воронежский водоносный комплекс вскрывается скважинами на глубине 50 – 100 метров и имеет мощность 70 – 80 метров. Водоносный комплекс напорный, величина напора достигает 50 – 60 м. иногда и более. В долине р.Оки скважины часто самоизливаются. Наибольшей водообильностью характеризуется верхняя часть комплекса, мощностью 20 – 25 метров. Удельные дебиты скважин колеблются в пределах 0,7 – 3,5 л/сек, на отдельных участках достигая 10 – 20 л/сек, дебиты от 0,01 л/сек до 20,0 л/сек и более.

Ливенско – Воронежский водоносный комплекс надежно защищен от поверхностного загрязнения.

Вода вернедевонских водоносных комплексов гидрокарбонатно – сульфатная кальциево – магниевая, преимущественно пресная с минерализацией 0,2 – 0,8 г/л. (реже более), отвечает требованиям ГОСТа 2874 – 82 «Вода питьевая»

2.3. Поверхностные воды

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из  действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

Для КИРОВСКОГО сельского поселения работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод никогда не проводились.

#### 2.4. Экономическая база поселения

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

В настоящее время экономико-хозяйственная система КИРОВСКОГО сельского поселения находится на стадии  восстановления.

Важную роль в развитии экономической базы поселения играют сельское хозяйство и предприятия малого бизнеса.

Инвестиции, которые поступают сейчас на территорию поселения, носят в основном государственный характер и направлены в первую очередь на восстановление жизненно важных объектов социальной сферы.

##### 2.5. Жилищный фонд

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Жилые зоны в Кировском сельском поселении подразделяются на: зоны индивидуальной жилой застройки и зоны отводов под жилищное строительство.

Увеличение жилого фонда в поселении за последние годы происходило преимущественно за счет строительства индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных средств.

Уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы вырос незначительно.

В Кировском сельском поселении наибольший удельный вес благоустройства жилого фонда по видам инженерного оборудования приходится на газоснабжение, наименьший – на оборудование централизованным водоотведением, центральным отоплением. Но, учитывая, что подавляющее большинство жилого фонда представлено объектами индивидуального жилищного строительства, оборудованного автономными системами отопления и горячего водоснабжения, уровень данных видов благоустройства достигает 80-90%.

Существующее качество жилья в поселении не может отвечать потребностям населения. Показатели благоустройства жилищного фонда очень низкие.

Проблема обеспечения населения жильем в поселении остается острой. Недостаточными темпами осуществляется обновление ветхого и аварийного жилищного фонда. В Кировском сельском поселении практически не строятся новые жилые дома. Как правило, все вводимое жилье за последние годы - это индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет.

#### Социальная инфраструктура

| Наименование | Школы | Учреждения дошкольного и дополнительного образования | Учреждения здравоохранения | Учреждения культуры | Почтовые отделения | Магазины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них: в ветхом или аварийном состоянии | всего | из них: в ветхом или аварийном состоянии | всего | из них: в ветхом или аварийном состоянии | всего | из них: в ветхом или аварийном состоянии | всего | из них: в ветхом или аварийном состоянии | всего | из них: в ветхом или аварийном состоянии |
| Кировское сп | 1 |  | - |  | 3 |  | 3 | 2 | 2 |  | 5 |  |

##### 2.6. Уровень жизни населения

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Ключевыми показателями уровня жизни населения остаются денежные доходы, которые служат основным источником в удовлетворения потребностей. При отсутствие официальной статистической информации о доходах населения поселения можно судить лишь косвенно, и основным статистическим источником информации остается размер заработной платы населению.

#### 2.7. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура КИРОВСКОГО сельского поселения является важной составной частью транспортного комплекса Сосковского района Орловской области. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения Сосково – Волчьи Ямы, Мелихово - Новогнездилово, которые позволяют осуществлять транспортное сообщение не только между соседними населенными пунктами, но и осуществлять транзитное сообщение между соседними поселениями района.  В широтном направлении транспортная связь между населенными пунктами осуществляется по автомобильным дорогам местного значения.

Основное предназначение региональной транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения, что в свою очередь увеличивает транспортную доступность населения.

Транспортная система поселения, при наличии ряда проблем в её организации, в основном справляется с указанной задачей.

Транспортная система поселения представлена только автомобильным транспортом.

Основные проблемы развития транспорта:

- в регионе недостаточно развита сеть внутрирегиональных широтных и меридиональных транспортных связей, что препятствует как социально-экономическому развитию территории, так и ее значению, соответствующему ее геополитическому положению;

- сеть автомобильных дорог по конфигурации, параметрам отдельных участков, качеству и состоянию дорожных одежд не соответствует потребностям ни хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения. Отсутствуют обходы населённых пунктов.

3. Характеристика существующего состояния систем

коммунальной инфраструктуры

##### 3.1. Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения КИРОВСКОГО сельского поселения служат подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет 4,0 км, ее техническое состояние –неудовлетворительное. В поселении имеются 7 водонапорных башен, все они имеют охранные зоны.

Качество воды подземных источников удовлетворяет установленным нормативам.

Выводы

- опасность загрязнения скважин, используемых  для обеспечения населения водой;

- развитие инженерной инфраструктуры водоснабжения отстает от уровня гражданского, промышленного и других видов строительства;

- сети и сооружения водопроводных систем нуждаются в проведении работ по их реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, также необходима установка приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- отсутствие квалифицированного наблюдения за водопроводными сооружениями эксплуатирующей организацией.

##### 3.2. Водоотведение

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных населенных пунктов.

Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Строительство очистных сооружений является первостепенной задачей для администрации поселения.

Выводы

- требуется строительство централизованной канализации, очистных сооружений, канализационных насосных станций;

- необходимо создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

##### 3.3. Теплоснабжение

На территории КИРОВСКОГО сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует.

Источником теплоснабжения жилых домов жилого сектора является индивидуальное газовое отопление. Незначительная часть жилых домов имеет печное отопление.

Для теплоснабжения организаций, учреждений используются блочно-модульные газовые котельные и газовые котлы отопления.

##### 3.4. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов КИРОВСКОГО сельского поселения предусмотрено природным газом от существующих ГПШ и ШРП.

10 населенных пункта (Старогнездилово, Дерюгино, Новогнездилово, Городище, Гончаровка, Лебяжье, Бородинки, Красная Ягода, Степь, Красная Новь) обеспечиваются сжиженным газом.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения предусмотрено от газопроводов высокого и среднего давления. Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в системе газоснабжения установлены ГРП.

Потребителями газа являются:

- индивидуальная усадебная застройка и многоэтажная жилая застройка;

- предприятия непроизводственной сферы: торговли, бытового обслуживания;

- предприятия транспорта, связи и агропромышленного корпуса;

- котельные объектов социальной сферы и жилфонда;

Газовые сети в Кировском сельском поселении были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют.

Основным потребителем газа в Кировском сельском поселении является население.

##### 3.5. Электроснабжение

Распределение электроэнергии по населенным пунктам осуществляется по сетям напряжением 10 и 6 кВ через РП и  ТП 6/0,4. Прокладка электросетей кабельная и воздушная.

Основное оборудование большей части электроподстанций установлено до начала 90-х годов прошлого столетия, оно морально и физически устарело и не способно обеспечить прирост электрической нагрузки, связанный с перспективным строительством в зоне обслуживания электроподстанций.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Кировского сельского поселения на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительство сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

С целью обеспечения сохранности и нормальной эксплуатации воздушных линий электропередачи вдоль трасс их прохождения устанавливаются следующие охранные зоны:

- для ЛЭП 110 кВ - 20 м от проекций крайних проводов на землю;

- для ЛЭП 35 кВ - 15 м от проекций крайних проводов на землю.

Выводы

- В связи со значительным износом части ЛЭП и оборудования трасформаторных подстанций необходима их модернизация;

- необходима замена деформированных и сломанных опор, в том числе и деревянных на ж/б опоры;

- загрузка подстанций не превышает рабочую, что позволяет подключать к ним значительные дополнительные нагрузки;

- необходимо строительство новых ВЛ 10кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов.

#### 4. Охрана окружающей среды

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества. Природная среда должна быть включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент национального достояния (Экологическая доктрина РФ).

#### 4.1. Состояние атмосферного воздуха

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является транзитный автотранспорт и выбросы отопительных установок и котельных. В воздух поступают такие вещества как сажа, оксиды углерода, углеводороды, оксид серы, оксиды азота, свинец.

Согласно данным о состоянии атмосферного воздуха за 2006-2013 гг., предоставленным Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, в Кировском сельском поселении  выросла степень загрязнения атмосферного воздуха.

#### 4.2. Состояние водных ресурсов

Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения. По данным федерального статистического наблюдения «Сведения об использовании воды» сбрасываемые в реку сточные имели превышения уровня ПДК по следующим веществам: в 2013 году – азот аммонийный 17 ПДК, БПК 22 ПДК, фосфаты по фосфору 10 ПДК, взвешенные вещества 1,7 ПДК; в 2013 году – азот аммонийный 15,5 ПДК, БПК 20,4 ПДК, фосфаты по фосфору 2,5 ПДК.

Согласно Водному кодексу РФ, для сохранения целостности экосистемы водных  объектов устанавливаются водоохранные зоны. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности: для реки - максимально на расстоянии 50 м от береговой линии.

Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами.

Для защиты мест водозаборов от случайного и умышленного загрязнения и повреждений устанавливаются  зоны санитарной охраны (ЗСО). ЗСО организуются в составе трех поясов. По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области установленные зоны санитарной охраны водозаборов 1-го пояса в Кировском поселении по ряду скважин крайне недостаточны, на некоторых скважинах не установлены.

#### 4.3. Состояние почвенного покрова

Наиболее подвержены антропогенному воздействию земли сельскохозяйственного назначения. Земли используются для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Территория поселения подвержена водной и ветровой эрозии. Так же немаловажным фактором загрязнения почвенного покрова является, механическое воздействие, нерациональное применение удобрений и пестицидов, неэффективность системы санитарной очистки территории.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха  на территории КИРОВСКОГО сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

- централизация и газификация теплоснабжения, перевод на природный газ индивидуального жилого сектора.

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон, а также вынос жилого сектора из санитарно-защитных зон;

- озеленение территории населенных пунктов и создание защитных зеленых полос на транспортных сетях сельского поселения;

- организация системы контроля и регулирования источников загрязнения должна включать: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях (в том числе: газораспределительных станциях, котельных и т.д.), оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- разработка экономических рычагов воздействия в отношении предприятий, деятельность которых требует установления СЗЗ, для побуждения природопользователей к разработке проектов СЗЗ и использования экологически безопасных технологий;

- соблюдение ограничений на территории земельных участков, расположенных в пределах СЗЗ, в соответствии с правилами землепользования и застройки;

в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах;

- оборудование автозаправочных станций системами  закольцовки паров бензина;

- перевод автотранспорта на неэтилированные виды топлива.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов сельского поселения;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства, вынос из водоохранных зон водотоков складов ядохимикатов, животноводческих ферм и пр.;

- выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

- разработка проектов по установлению границ поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения;

- строительство новых, реконструкция и модернизация существующих очистных канализационных  сооружений в населенных пунктах и на предприятиях, расположенных на территории;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.

- прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;

- организация контроля  уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- максимальное внедрение оборотных и бессточных систем водоснабжения

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для  восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории сельского поселения предполагается ряд мероприятий:

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и обеспечения соответствующих мер по его охране, ежегодно проводить почвенно-агрохимическое, токсикологическое и радиологическое обследование сельхозугодий;

- внедрять систему опытных полей для отработки технологий защиты и реабилитации почв, загрязненных токсикантами;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- вести борьбу с эрозией почв путем развития контурно-мелиоративного земледелия, введения ограничений на размещение пропашных культур на склонах, введение почвозащитных севооборотов, внедрения почвозащитных технологий, осуществить меры по предотвращению переуплотнения почв;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными
водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами, а также организация водоотвода и очистки ливневых и талых вод с территории застройки, промышленных предприятий и коммунальных учреждений;

- контроль  качества и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с
потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов)  только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

- рекультивация и санация территорий  ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов;

- осуществить агрохимические, мелиоративные и другие мероприятия по снижению уровня содержания радионуклидов в почве в соответствии с программой по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории находящейся под ней;

- организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, планово-регулярной системы очистки населенного пункта, уборки территорий, своевременного вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание.

#### 4.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

По условиям защищённости подземных вод от поступления загрязнения с поверхности территория поселения может быть отнесена к недостаточно защищённой.

Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны

подземных источников  водоснабжения

| Наимено-вание зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. – Рубки ухода и санитарные рубки леса |

#### 4.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

#### Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и п. 3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого электрическими сетями, устанавливаются охранные зоны (санитарные разрывы). Это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ на расстоянии:

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 300, 500 кВ.

#### Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны (минимальные санитарные разрывы).

Минимальные санитарные разрывы от наземных магистральных газопроводов и трубопроводов принимаются в соответствии с Приложениями №№ 2,3,4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

5. Жилищное строительство

Перспективная потребность в жилье обосновывается наличием на территории поселения административно-хозяйственных организаций, предприятий, транспорта, сельского хозяйства и обслуживания, что предполагает соответственно рост благосостояния населения и его потребность в качественном жилье.

При размещении площадок нового жилищного строительства должны быть учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями и иными ограничениями. Новое строительство сопровождается проведением инженерных и топографо-геодезических изысканий на площадках перспективного жилищного строительства, разработкой градостроительной документации в виде проектов планировок и проектов межевания территории.

Согласно принятым показателям жилищной обеспеченности произведен расчет жилищного фонда в Кировском сельском поселении. Данные представлены ниже в таблице.

В соответствии с Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

Расчет показателей жилищного фонда на 1 очередь и на расчетный срок

| № | Наименование показателя | 2014 год | 2023 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, человек | Жилая площадь кв.м. | Население, человек | Жилая площадь кв.м. | Население, человек | Жилая площадь кв.м. |
| 1. | Жилая площадь в поселении | 729 | 18487 | 750 | 19125 | 772 | 19686 |

Ежегодное новое жилищное строительство 1 очереди должно составлять 16422 кв.м. общей площади.

Ежегодное новое жилищное строительство на расчетный срок должно составлять 703,3 кв.м. общей площади.

Генпланом предполагается реконструкция существующего жилого фонда. Наибольшими темпами будут проводиться мероприятия по реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда.

С учетом того, что население к 2033 году составит 772 человека для их размещения согласно СНиП «Градостроительство» потребуются земли. Но так как часть земель населенного пункта остается незастроенной по причине разрушений и ветхости жилых домов, можно считать, что часть нового жилья будет располагаться в уже в сложившихся кварталах.

Предусматривается увеличение плотности жилого фонда за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев. Мероприятия по реконструкции предусматривают:

- подключение коммуникаций;

- замену несущих конструкций;

- пристройку жилых помещений.

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жилья, капитальность здания и показатель жилищной обеспеченности.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на локальные системы теплоснабжения, предусмотрена полная газификация индивидуальной жилой застройки.

Первоочередные мероприятия

- Доведение общего количества жилищного фонда поселения до 21813 м2.

- Улучшение жилищных условий населения поселения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2023 г. до 33,0 м2/чел.

- Достижение среднегодового показателя ввода жилья в 2023 г. около 703,3 м2.

Мероприятия на период до 2033 г.

- Доведение общего количества жилищного фонда поселения до 114208 м2.

- Улучшение жилищных условий населения поселения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2033 г. до 43,0 м2/чел.

- К 2033 г. в поселении необходимо достичь устойчивого ежегодного ввода до 3130,8 м2  нового жилищного фонда в год.

6. План развития сельского поселения на период

действия генерального плана

Обеспеченность населенных пунктов инженерной инфраструктурой

| Наименование | Обеспеченность централизованным водоснабжением | Обеспеченность централизованным отоплением | Газифицировано | Электрифицировано | Телефонизировано (кол. дворов, квартир) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего количество дворов, квартир | Степень износа Водопроводных сетей | Всего количество дворов, квартир | Степень износа системы отопления | Всего количество дворов, квартир | Степень износа Газопроводных сетей | Всего количество дворов, квартир | Степень износа Электрических сетей |  |
| Кировское с/п | 299 | 50 лет |  |  | 118 | 7-15лет | 299 | 40л | 55 |

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

##### 6.1. Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

В качестве основных источников водоснабжения СОСКОВСКОГО сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения СОСКОВСКОГО сельского поселения генеральным планом на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция  артезианских скважин, в виду большого износа;

- ремонт водонапорных башен.

Для развития системы водоснабжения СОСКОВСКОГО сельского поселения генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- установка новых и замена старых приборов учета водопотребления.

- установка гидрантов на сети для пожаротушения;

- улучшение качества очистки питьевой воды.

Современное состояние и прогноз водопотребления населением СОСКОВСКОГО сельского поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2014, чел. | Нормативное водопотребление, м3/сут, на 01.01.2014 | Прогноз водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1. | КИРОВСКОЕ | 729 | 167,7 | 172,3 | 175,5 |

Расход питьевой воды на 1 человек в сутки  принят 230 литров.

##### 6.2. Водоотведение (канализация)

Предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод. (Согласно СТП Сосковского района).

В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

- площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

- поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

- территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на первую очередь предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канализации.

На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия.

Современное состояние и прогноз канализационных стоков

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2014, чел. | Нормативное значение канализационных сбросов, м3/сут, на 01.01.2014, | Прогноз канализационных сбросов, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1. | КИРОВСКОЕ | 729 | 145,8 | 149,5 | 152,6 |

Канализационные стоки приняты 200 литров на 1 человека в сутки.

Предлагаемые мероприятия

Первая очередь

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих и строительство новых канализационных сетей и сооружений;

- Строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки в с. Сосково.

- Оборудование септиками малоэтажной жилой застройки.

##### 6.3. Теплоснабжение

Прогноз теплопотребления населением, Гкал / год

| № | Сельское поселение | Прогноз потребления газа, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  |  | Суммарное потребление тепла | Суммарное потребление тепла | Суммарное потребление тепла |
| 1. | КИРОВСКОЕ | 277,0 | 282,5 | 285,6 |

Теплопотребление принято из расчета 0,38 Гкал в год на человека.

Предлагаемые мероприятия

Первая очередь

- Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе;

- Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на всей территории района;

- Реконструкция и модернизация существующих отопительных котельных с установкой энергоэффективного и экологобезопасного оборудования;

- Строительство новых и реконструкция ветхих или находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) тепловых сетей;

- Повышение надежности тепловых сетей и снижение их повреждаемости за счет применения современных изолирующих материалов.

Расчетный срок

- Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на всей территории района.

- Совершенствование схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла.

- Теплоснабжение новых кварталов малоэтажных жилых домов предлагается обеспечить индивидуальными газовыми котлами с высоким КПД.

6.4. Газоснабжение

Прогноз потребления газа населением

| № | Сельское поселение | Прогноз потребления газа, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  |  | Суммарный расход газа | Суммарный расход газа | Суммарный расход газа |
| 1. | КИРОВСКОЕ | 120285 | 123457 | 125564 |

Газоснабжение принято из расчета 165 куб.м. природного газа на одного человека в год.

Проектные предложения

Первая очередь

- Проведение работ по диагностике магистральных газопроводов и газопроводов-отводов с целью выявления и замены дефектных участков, а так же переиспытание после проведенных работ. Применение прогрессивных технологий при ремонте и изоляции газопроводов;

- Оснащение ГРС энергосберегающими редуцирующим оборудованием с установкой линий малого расхода;

- Оснащение узлов учета автоматическими средствами измерений;

- Контроль магистральных газопроводов с целью обнаружения пропусков, утечек газа, незаконных врезок;

- Обеспечение каждого населенного пункта установкой учета расхода газа;

- Проведение единой политики по номенклатуре применяемых приборов учета газа, схем подключения;

- Выполнение программы энергосбережения.

Расчетный срок

- Оптимизация режима работы газораспределительных сетей;

- Прокладка газопроводных сетей и строительство ГРП для новых кварталов жилых домов;

- Проведение работ по диагностике магистральных газопроводов и газопроводов-отводов с целью выявления и замены дефектных участков, а так же переиспытание после проведенных работ. Применение прогрессивных технологий при ремонте и изоляции газопроводов;

- Контроль магистральных газопроводов с целью обнаружения пропусков, утечек газа, незаконных врезок.

##### 6.5. Электроснабжение

Современное состояние и прогнозируемые электрические нагрузки потребителей

| № | Сельское поселение | Современное состояние | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Потребле-ние эл.энергии, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Потребле-ние эл.энергии, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Потребле-ние эл.энергии, кВт.ч/год |
| 1. | КИРОВСКОЕ | 729 | 6925500 | 750 | 7125000 | 772 | 7334000 |

Потребление электроэнергии в поселении произведено из расчета 950 квт/час. на человека в год.

Предлагаемые мероприятия

Первая очередь

Для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения на первую очередь строительства предусматривается:

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- реконструкция сетей электроснабжения, замена деревянных опор на бетонные;

- строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ;

- применение комплектующих нового поколения;

- использование энергосберегающих приборов.

Расчетный срок

Для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения на расчетный срок предусматривается:

- строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

- принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

- замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП;

- внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

7. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Основными источниками финансирования муниципальной Программы являются:

- средства бюджета Кировского сельского поселения;

- средства федерального и областного бюджета, предоставляемые на безвозвратной и возвратной основе;

- привлеченные средства инвесторов;

- средства внебюджетных источников.

Финансирование Программы из бюджета сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Кировского сельского Совета народных депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в закон Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета  сельского поселения на реализацию Программы определяется порядком составления бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем ресурсов на реализацию Программы по годам представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией Кировского сельского поселения.

8. Мониторинг реализации муниципальной программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

- Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- протяженность сетей;

- продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг):

- количество потребителей, страдающих от отключений;

- количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- протяженность построенных сетей;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха;

- Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- фактическая производительность оборудования;

- установленная производительность оборудования;

- Доступность товаров и услуг для потребителей:

- численность населения, получающего коммунальные услуги;

- численность населения муниципального образования;

- численность населения, получающего услуги организации;

- среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

- денежные доходы населения;

- объем реализации товаров и услуг населению;

- Эффективность деятельности:

- энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

- выручка организации коммунального комплекса;

- объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

- средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

- численность персонала, человек;

- объем реализации товаров и услуг;

- объем выручки от реализации;

-   объем дебиторской задолженности;

5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

- заемные средства:

- бюджетные средства:

- средства внебюджетных фондов:

- прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Приложение 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Кировского  сельского поселения

на 2014-2023 годы с перспективой до 2033 года»

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2033 г.г. |  |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия в сфере водоотведения | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия в сфере теплоснабжения | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия в сфере газоснабжения | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |